# EYEYE 58 UV/Comfort

| Miesięczne soczewki kontaktowe z filtrem UV do dziennego noszenia |  |
| --- | --- |
| Soczewki miesięczne, przeznaczone do dziennego noszenia. Filtr UV – ochrona oka przed słońcem. Grubość 0,07 mm – nie czujesz, że je nosisz. Tradycyjny sprawdzony materiał soczewkowy. Najlepszy stosunek jakości do ceny. Dostępne w opakowaniach po 6 szt. |  |

### SOCZEWKI EYEYE 58 UV/Comfort - SPECYFIKACJA

Uwodnienie 58 UV: 58%

Uwodnienie Comfort: 60%

Materiał 58 UV: BioxyGMA-hioxifilcon

Materiał Comfort: Omafilcon A

Grubość: 0.07 mm (-3.00 D)

BC 58 UV: 8.6 (minus), 8.8 (plus)

BC Comfort: 8.5 (minus), 8.8 (plus)

Dia: 14.2

Dk/t: 30

Całkowity zakres mocy od -10.00 do +6.25 D:

od  -0.50 do   -6.50 (co 0.25 D),

od  -7.00 do -10.00 (co 0.50 D),

od +0.50 do   +6.25 (co 0.25 D).